DVR (устройство цифровой видеозаписи) для автомобиля

JSCAR-600

Инструкция пользователя

Спасибо, что приобрели у нашей компании устройство цифровой видеозаписи для своего автомобиля.

Чтобы правильно им пользоваться, пожалуйста, прочитайте сначала внимательно эту инструкцию.

Комплектация

- Руководство

- Ионно-литиевая перезаряжаемая батарея

- Кабель USB

- Автомобильное зарядное устройство 12В/24В

- Держатель для DVR

- Аудио- и видеокабель

Описание DVR

- Инфракрасный светодиод

- Объектив видеокамеры

- Разъем USB

- Разъем для карты SD/MMC

- Крепежный паз

- Переключатель установки времени

- Запись/воспроизведение

- Индикатор режима работы

- Крышка батареи

- Кнопка вкл./выкл.

- Переключатель режима (запись/предварительный просмотр)

- Индикатор зарядки

- Разъем питания  5Vпост.

- Микрофон

- Выход аудио- и видеокабеля

Особенности DVR

Инфракрасная подсветка -  для записи в условиях плохой освещённости.

Циклическая запись и просмотр видеоизображения с указанием даты

и времени.

Карта памяти SD/MMC от 256 Мб до 32 Гб.

#### Эксплуатация

1) После установки в автомобиль DVR включается  нажатием на выключатель электропитания (10).

2) Есть два способа включения электропитания:

а)  использовать ионно-литиевую перезаряжаемую батарею

б) подключить к  бортовой сети автомобиля через автомобильное зарядное устройство 12В/24В

3) Инфракрасный светодиод будет включаться  автоматически в ночных условиях.

4) Ионно-литиевая батарея заряжается от автомобильного зарядного устройства 12В/24В или через кабель USB. Загорается красная индикаторная лампочка на зарядном устройстве. Зарядка продолжается 2-3 часа, после чего индикаторная лампа гаснет.

Примечание: Не разрешается глушить и заводить автомобиль, когда DVR подключен к бортовой сети через автомобильный адаптер.

## Установка времени

Установите перед записью правильное время с помощью телевизора и аудио- и видеокабеля. Сначала остановите запись, нажав на кнопку воспроизведения (7), - перестанет мигать синий светодиод. Нажмите переключатель установки времени (6), чтобы включить режим установки, затем нажмите кнопку запись/воспроизведение, чтобы выбрать DD/MM/YYYY,  нажмите кнопку установки времени, чтобы сделать выбор, и произведите изменение с помощью переключателя воспроизведения (7). Выберите следующий пункт с помощью кнопки времени. Нажмите кнопку времени, чтобы подтвердить выбор значения секунд.

## Запись

Запись: нажмите кнопку вкл./выкл., чтобы включить  DVR и автоматически начнётся вести запись. Индикатор режима работы начнет мигать и показывать, что происходит запись. Записанный файл сохранится на карте SD/MMC. Чтобы остановить запись, нажмите кнопку записи (7). Индикатор режима работы перестанет мигать. Если требуется продолжить запись, нажмите кнопку записи повторно.

## Предварительный просмотр на телевизоре

Присоедините аудио- и видеокабель к видеовходу (желтый - видео, белый - звук). Нажмите кнопку переключения режима (11), чтобы включить режим предварительного просмотра, а затем кнопку воспроизведения (7), чтобы выбрать предыдущую запись. Нажмите кнопку установки времени (6) для осуществления выбора предварительной записи и нажмите кнопку воспроизведения (7), чтобы начать воспроизведение. С помощью кнопки установки времени можно увеличить скорость до 8х. Для остановки нажмите повторно кнопку воспроизведения, или подождите до окончания фрагмента. Для выхода нажмите кнопку переключения режима (11).

Примечания:

1) Карта памяти в комплект  DVR не входит. Вставьте перед записью карту SD/MMC.

2) Запись данного DVR осуществляется циклически т.е. когда карта заполняется, то  новая запись будет производиться  автоматически  поверх наиболее  старой. Между циклами есть пауза  длительностью 2-8 секунд, то есть в течение 2-8 секунд запись производиться не будет.

Примечание: в случае необходимости произведите копирование и удалите данные с SD.

3) Если уровень зарядки ионно-литиевой батареи недостаточен, прозвучит предупредительный сигнал, и через 30 секунд произойдет автоматическое отключение. После чего следует подключить DVR к зарядному устройству для подзарядки т.к. нельзя допускать полного разряда аккумуляторной батареи.

##### Предварительный просмотр на компьютере

Подключите DVR к компьютеру через USB кабель. Компьютер определит DVR как  съемный диск. Можете просматривать файлы через проигрыватель  или вытащите карту SD и откройте файлы  через USB-адаптер.

Запись будет производиться отрезками по 2 минуты, в названии будет отображаться дата и время данного файла, а так же при воспроизведении будет отображаться дата и время.

##### Технические характеристики

1) Разрешающая способность записи – 640х480 пикселей

2) Файл записи – в видеоформате AVI, возможно воспроизведение на медиа-плеере Windows

3) Сохранение видеоинформации  происходит файлами  по 2 минуты каждый.

4) Источник электропитания: ионно-литиевая перезаряжаемая батарея или автомобильное зарядное устройство 12В/24В

5) Поддерживает карту SD/MMC (от 256 Мб до 32 Гб)

6) Микрофон: может записывать звук

Возможны  изменения технических характеристик.